При выборе места для строительства животноводческих объектов и птицефабрик необходимо предусматривать выделение сельскохозяйственных угодий для утилизации всего годового объема органических удобрений либо технологии переработки, обеспечивающие уменьшение объемов получаемых удобрений.

Сооружения подготовки навоза, помета и стоков располагают за пределами ограждений территорий ферм, комплексов и птицефабрик с подветренной стороны и ниже водозаборных сооружений.

Расстояние от сооружений до жилой застройки и животноводческих помещений зависит от мощности предприятий и определяется:

Сооружения механической и биологической обработки жидкого навоза на фермах и комплексах

а)  крупного рогатого скота:  от животноводческих зданий-60 м, от жилой застройки – не менее 300м

б) свиноводческие: от животноводческих зданий-60 м, от жилой застройки – не менее 500м по таблице 1.

Открытые хранилища (накопители)

- жидкого навоза:  от животноводческих зданий-60 м, от жилой застройки – не менее 1200м

- помета - от животноводческих зданий-60 м, от жилой застройки – не менее 3000м

Территория сооружений для подготовки органических удобрений должна быть ограждена, защищена многолетними зелеными насаждениями, иметь проезды и подъездную дорогу не менее 3,5 м.

# Text boxes

Запрещается разводить костёр:

- в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- в хвойных молодняках, торфяниках,  на лесосеках с заготовленной древесиной. В местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;

- в непосредственной близости от стогов сена, деревьев, кустарников и других легковоспламеняющихся местных предметов;

- на участках, не окаймленных полосой почвы шириной не менее 0,5 метра, очищенной от горючих растительных остатков;

бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

оставлять легковоспламеняющиеся и самовозгорающиеся материалы, пропитанные бензином, иными горючими веществами;

поджигать камыш, а также траву или кустарники на полянах и опушках леса, в степи, в садах, на полях.